## Slide 1: Energetisch renovatieadvies en - begeleiding
Energiehuis IGO
Brecht Talpe - Renovatiebegeleider

## Slide 2: Overzicht
Werkingsgebied Energiehuis IGO
Basistaken en aanvullend aanbod Energiehuis
Huidige renovatiebegeleiding (burenpremie)
Toekomstige renovatiebegeleiding (MVB)
Case renovatiebegeleiding particuliere woning
Technische renovatiebegeleiding NKF
Notes: Joeri

## Slide 3: Werkingsgebied
Notes: 29 gemeenten Oost-Brabant.
Hoeilaart, Tervuren, Huldenberg, Bertem en Overijse = klimaatalliantie. Hoeilaart en Overijse enkel 3W+, Huldenberg, Bertem en Tervuren 3w+ en IGO.
Leuven heeft sinds 2023 klimaathuis en eigen renovatiebegeleiding.

## Slide 4: Basistaken en aanvullend aanbod
Uitvoering basistaken Energiehuis IGO:
  Renovatiebegeleiding
  Mijn VerbouwLening – krediet verstrekken
  Organisatie en samenwerking loket
Aanvullend aanbod voor gemeenten:
  Technische renovatiebegeleiding NKF
  Thermoscans (wintermaanden)
  Thema renovatie bij klimaattafels
Notes: Basistaken gefinancierd met middelen vanuit het VEKA.
Loket: organisatie hiervan in geval van intern IGS, bij externe IGS-en hebben nog eigen loketwerking maar is er wel uitwisseling en samenwerking. Enkel Holsbeek heeft geen geïntegreerd woonenergieloket, maar apart energieloket.
Het aanvullend aanbod voor gemeenten is niet via basisfinanciering vanuit het VEKA en hiervoor rekenen we op bijdragen vanuit de gemeenten.

## Slide 5: Renovatiebegeleiding (burenpremie)
Financiering voor opstellen plan + uitgevoerde maatregel
Gratis renovatiebegeleiding:
  Huisbezoek
  Rapport energetisch renovatieadvies (BENOvatieplan)
  Controle offertes
  Technische vragen
Burgers alle inkomenscategorieën van MVP
In praktijk enkel woningen, geen appartementsgebouwen
2023: 536 BENOvatieplannen
In theorie tot 1 oktober 2024 (Mijn VerbouwBegeleiding)
Notes: Via burenpremie krijgen we financiering voor het opstellen van het Benovatieplan en na uitvoering van maatregelen.
Inhoud Benovatieplan: prioriteiten, info over kostenplaatje met/zonder premies.
Misschien wat meer info geven tijdens de sessie over de screening van offertes en meest voorkomende technische vragen die jullie nog van mensen krijgen?

## Slide 6: Renovatiebegeleiding (MVB)
Financiering voor uitgevoerde maatregel(en)
Geen financiering VEKA burgers hoogste inkomenscategorie MVP
27% huishoudens werkingsgebied IGO = hoogste inkomenscategorie
Renovatiebegeleiding:
  Huizen, appartementsgebouwen < 15 wooneenheden en appartementsgebouwen minstens 15 wooneenheden ‘renovatiemasterplan’
  Huisbezoek
  Energetisch adviesrapport (niet langer volgens vereisten BENOvatieplan)
  Controle offertes
  Technische vragen
Doel IGO: aanbod naar alle burgers behouden, maar hoe?
Concrete aanpak Energiehuis – infosessie: datum nog te bepalen
Notes: Energiehuizen in VL krijgen niet langer financiering voor het opstellen van een plan, enkel bij uitvoering van een maatregel, maar dit zelfs niet voor burgers van de hoogste inkomenscategorie van MVP.
Renovatiebegeleiding zal in de praktijk vooral op woningen gericht zijn, appartementen zal beperkt zijn.
We willen als Energiehuis IGO een aanbod naar alle burgers graag behouden, maar de vraag is hoe we dit gaan kunnen garanderen en of we dit gaan kunnen waarmaken. Het Energiehuis zal daarom later dit jaar waarschijnlijk een (online) infomomenten organiseren voor de woonenergieloketten/wooninfopunten om dit verder toe te lichten, wanneer we onze aanpak concreter hebben uitgewerkt.

## Slide 7: Energetisch renovatieadvies en - begeleiding

## Slide 8: Wat?
Onafhankelijk en neutraal advies over energetisch renoveren
Volledig vrijblijvend
Persoonlijke aanpak op maat van de woning/klant
Volledig gratis dankzij:
  Subsidiëring van het Vlaams Gewest via Fluvius (Burenpremie)
  Subsidiëring van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
  Subsidiëring van gemeenten

## Slide 9: Voor wie?
Eigenaars
  Bewoners
  Verhuurders
Oost-Brabant
  excl. Leuven, Overijse,
  Hoeilaart
Notes: Jenthe

## Slide 10: Waarom energetisch renoveren?
Lagere energiefactuur
Meer thermisch comfort in winter en zomer
Meer akoestisch comfort
Waarde woning stijgt
Minder impact op het milieu
Future proof (2050)
Notes: Jenthe

## Slide 11: Waarom energetisch renoveren?
Renovatiepact Vlaanderen 2050
  Alle woningen even energiezuinig als nieuwbouwwoning van 2016: energieverbruik ≤ 100 kWh/m² jaar
  Energielabel A (via EPC vastgesteld)
  E-peil ≤ E60 (via EPB -> Ingrijpende Energetische Renovatie)

## Slide 12: Waarom energetisch renoveren?
Renovatieverplichting residentiële gebouwen
  Nieuwe eigenaars vanaf 01/01/2023
  Slecht EPC-label E of F
  Binnen de 5 jaar renoveren naar minimaal label D

## Slide 13: Toeleiding
Burgers zoeken contact via:
  Via het WoonEnergieloket
  of Wooninfopunt
  Via artikels in gemeentebladen
  en stadsmagazines
  De website van IGO,
  de gemeente of het IGS
  Via mail en telefonisch

## Slide 14: Verloop renovatiebegeleidingstraject
Inschrijving
  Via inschrijfformulier
  Aanvragen chronologisch behandeld
Woninganalyse
  Huisbezoek van 1,5 à 2 uur
  Overlopen bestaande situatie
  Bespreken renovatiemogelijkheden
  Toelichting premies en leningen
Notes: Jenthe

## Slide 15: Verloop renovatiebegeleidingstraject
Renovatieplan
  Prioriteitsvolgorde
  Persoonlijk advies
  Technische aandachtpunten
  Kostenraming
  Overzicht premies
Offertes
  Opvragen offertes door klant
  Controle door renovatiebegeleider
Notes: Jenthe

## Slide 16: Verloop renovatiebegeleidingstraject
Opvolging
  Renovatiebegeleider steeds beschikbaar bij vragen
Premies
  Hulp op afstand
  Doorverwijzing naar WoonEnergieloket of Wooninfopunt
Notes: Jenthe

## Slide 17: Inschrijving
Via online inschrijfformulier renovatiebegeleiding
  Adres- en contactgegevens
  Gegevens over de woning
    Huidige isolatiegraad
    Aanwezige technieken
    EPC-score
    …
  Na volledig invullen formulier -> automatische bevestigingsmail
Notes: Jenthe

## Slide 18: Inschrijving
Notes: Jenthe

## Slide 19: Case: Woning Scherpenheuvel-Zichem
Situatie:
  Alleenstaande man (laagste inkomenscategorie MVP)
  Vrijstaande woning met een F-label aangekocht in 2019.
Notes: Jenthe

## Slide 20
Notes: Jenthe

## Slide 21
Notes: Jenthe

## Slide 22: Bestaande situatie
Dak
  Asbesthoudend dakbedekking
  Weinig tot geen isolatie
  Ongeschikt biplex onderdak dat niet goed werd geplaatst
  Dakstructuur niet overal meer in goede staat
Gevels
  Volle muren
  Niet geïsoleerd
  Vochtprobleem in binnenmuur
Ramen
  Gedeeltelijk nieuw buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing (Ug 1.0) zonder ventilatieroosters
  Oude veranda met gewone dubbele beglazing
  Enkele dakramen vernieuwd

## Slide 23: Bestaande situatie
Vloeren
  Grotendeels op volle grond of boven vloerplaat
  Deels boven een kleine kelder
Verwarming
  Nieuwe verwarmingsketel met houtpellets
  Houtkachel
Overige technieken
  Geen zonnepanelen
  Geen zonneboiler

## Slide 29: Prioriteitsvolgorde

## Slide 30: 1. Dak
Originele plan bewoner
  Dak isoleren langs de binnenzijde met glaswol
  Ophangsysteem isolatie reeds gedeeltelijk geplaatst
  Isolatie reeds aangekocht

## Slide 31: 1. Dak
Advies renovatiebegeleider
  Dakvernieuwing met isolatie langs de buitenzijde (sarkingdak)
Voordelen:
  Asbest verwijderd
  Aangetaste dakstructuur volledig vernieuwd
  Ononderbroken isolatieschil
  Perfecte aansluiting op gevelisolatie mogelijk door geisoleerde dakoversteken
  Volledig damp-, lucht- en winddicht dak
Nadelen:
  Prijs
  Doorverwijzing naar Mijn VerbouwLening

## Slide 33: Technische aandachtspunten

## Slide 34: Kostenraming + overzicht premie

## Slide 35: Vergelijken offertes
Klant vraagt offertes op bij aannemers
Renovatiebegeleider controleert offertes op:
  Volledigheid
  Premievoorwaarden (R-waarde isolatie, dampscherm)
  Prijs (conform de huidige marktprijzen)
Renovatiebegeleider controleert aannemer op:
  Inhoudingsplicht

## Slide 36: Uitvoering sarkingdak
Plaatsing nieuwe dakstructuur
en dampscherm

## Slide 37
Plaatsing isolatie, onderdak, tengel- en panlatten
Maken van verbrede dakoversteken voor toekomstige gevelisolatie

## Slide 38
Plaatsing goten en dakbedekking uit natuurleien
Recente dakramen werden hergebruikt in nieuw dak

## Slide 39
Zachte isolatie die klant al aangekocht had werd als bijkomende akoestische (en thermische) isolatie langs de binnenzijde hergebruikt

## Slide 40: Verdere plannen eigenaar
Veranda vervangen door aanbouw met plat dak
Garage uitbreiden
Gevels isoleren en voorzien van nieuwe afwerking
Ventilatiesysteem
  Bijkomend voordeel naar gezondheid
  Hogere EPC-labelpremie van 2025

## Slide 41: Technische begeleiding NKF/SURE
Nieuw sinds 2024
Via raamcontract provincie Vlaams-Brabant (NKF + SURE)
  Ca. 15 dossiers in Linter
Op vraag van gemeentes/OCMW (alleen NKF)
  Dossiers in Geetbets en Keerbergen
  Uitbreiding naar de toekomst toe

## Slide 42: Technische begeleiding NKF/SURE
Verschil met reguliere renovatiebegeleiding:
  Volledige ontzorging
  Opvragen offertes
  Plaatsbezoeken met aannemers
  Volledige opvolging van de werken tijdens de uitvoering
  Administratieve taken i.s.m. OCMW, WoonEnergieloket of Wooninfopunt

## Slide 43: Vragen?